|  | ДП «Спільна мета»  Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 7-А. тел.факс: (044) 5015714, моб.(067) 2382251 e-mail: spmeta@spmeta.com internet: www.spmeta.com |  |
| --- | --- | --- |

Комерційна пропозиція

«Доїльні установки індивідуальні Mini»

|  |  | Малогабаритні пересувні доїльні індивідуальні установки Mini призначені для машинного доїння корів в переносні доїльні алюмінієві (нержавіючі) відра об’ємом 20 л. в особистих селянських і фермерських господарствах, а також для роздоювання корів на молочнотоварних фермах. Доїльні установки індивідуальні Mini комплектуються сухим вакуумним насосом НМ-00509 продуктивністю 12 м3/год (200 л/хв.) при величині вакуумметричного тиску 50 кПа. Вакуумний насос прямого приводу, приводиться в рух вихідним валом електродвигуна НМ-00037. |
| --- | --- | --- |
| Доїльні індивідуальні установки Mini комплектуються доїльними апаратами в 3-х основних виконаннях: 1. Доїльний апарат двохтактний «Майга» в алюмінієве відро 20 л. (пульсатор АДУ 02.100 нерег., колектор Майга АДУ 03.000 об’ємом 150 мл., відро доїльне алюмінієве з алюмінієвою кришкою 20 л. (Дарба Спарс, Латвія), стакани доїльні нержавіючі суцільні, гума дійкова АГ-01-001 (ДД 00041А). 2. Доїльний апарат попарної пульсації в алюмінієве відро 20 л. (пульсатор НМ-00035 (вик. 60/40, частота пульсації 60 пульс./хв.), колектор НМ-00004 об’ємом 200 мл. (ліві/праві долі вимені), відро доїльне алюмінієве з алюмінієвою кришкою 20 л. (Дарба Спарс, Латвія), стакани доїльні нержавіючі суцільні, гума дійкова АГ-01-001 (ДД 00041А). 3. Доїльний апарат попарної пульсації в нержавіюче відро 20 л. (пульсатор НМ-00035 (вик. 60/40, частота пульсації 60 пульс./хв.), колектор НМ-00004 об’ємом 200 мл. (ліві/праві долі вимені), відро НМ-00506 доїльне нержавіюче 20 л. з поліетиленовою кришкою НМ-00103, стакани доїльні нержавіючі суцільні, гума дійкова АГ-01-001 (ДД 00041А). |

| № п/п | Найменування показників | Mini |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Пересувна |
| 2 | Кількість корів, що обслуговуються | До 10 |
| 3 | Пропускна здатність за 1 год. основного часу, не менше корів | 6 |
| 4 | Тип вакуумного насосу | Без мащення |
| 5 | Продуктивність вакуумного насосу при вакуумметричному тиску 50 кПа, л/хв. (м3/год) | 200 (12 ± 5%) |
| 6 | Встановлена потужність електродвигуна, кВт | 0,55 |
| 7 | Частота обертання електродвигуна, об/хв | 1430 |
| 8 | Напруга живлення в мережі, В. | 220 ± 10 % |
| 9 | Робочий вакуумметричний тиск, кПа | 48±1 |
| 10 | Габаритні розміри (довжина х ширина х висота), мм | 850х530х890 |
| 11 | Тип доїльного апарату | 2-х тактний / Попарної пульсації |
| 12 | Співвідношення тактів | 60/40 |
| 13 | Частота пульсації, пульс/хв. | 60 |
| 14 | Об’єм колектора, мл. | 150 / 200 |
| 15 | Об’єм доїльного відра алюмінієвого/нержавіючого, л | 20 |
| 16 | Вага, кг | 41-48 |

Прайс-лист, гривень з ПДВ

| Найменування | Ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- |
| 1 | Доїльна установка індивідуальна Mini (д/а Майга) |  |
| 2 | Доїльна установка індивідуальна Mini 1АВ (д/а ПП) |  |
| 3 | Доїльна установка індивідуальна Mini 1НВ (д/а ПП) |  |